TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS, KIINDULÁSI ADATOK	2

2. A HELYSZÍN LEÍRÁSA	3

3. ÉPÍTÉSFÖLDTANI FELÉPÍTÉS	3

4. TALAJFELTÁRÁS, TALAJVIZSGÁLAT	6

5. TALAJRÉTEGZŐDÉS, TALAJÁLLAPOT	6

6. TALAJVÍZVISZONYOK	8

7. ÉRTÉKELÉS	9

8. JAVASLATOK	10

8.1. Földmunkák	10

8.2. Alapozási munkák	11

8.3. További talajvizsgálati igények	12

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

- HELYSZÍNRAJZ

- DINAMIKUS SZONDÁZÁSI ÉRTÉKELŐ LAPOK

## 1. BEVEZETÉS, KIINDULÁSI ADATOK

Jelen dokumentációnk az MSZ EN 1997-1,-2 (EUROCODE 7) irányelvei szerint készült „Talajvizsgálati jelentés”, kiegészítve a további geotechnikai tervezésre vonatkozó javaslatokkal.

A jelentés tárgya a Szentendre, Bükkös-patak menti kerékpárút Bükkös-patak feletti hídja tervezéséhez geotechnikai tervezési alapadatok és javaslatok szolgáltatása. Szakvéleményünk az építési engedélyezési tervdokumentáció (továbbiakban: tervdokumentáció) része, azzal együtt kezelendő. A tervezett híd műleírását a tervdokumentáció ismerteti részletesen.

A geotechnikai kockázatok nem jelentősek, a tervezési feladatot az MSZ EN 1997-1,-2 (EUROCODE 7) alapján 1-es geotechnikai tervezési kategóriába soroljuk.

- táblázat

| Geotechnikai kategória | 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- | --- |
| építmény | kisméretű, egyszerű | hagyományos, átlagos | nagy, szokatlan |
| talajkörnyezet | nem kedvezőtlen | szokványos | kedvezőtlen |
| épített és természeti környezet | nincs veszélyeztetve | veszélyeztetése lehetséges, vizsgálandó | védelme különintézkedéseket kíván |
| természeti hatás | jelentéktelen | szokványos | nagy |
| kockázat | kicsi | közepes | nagy |
| speciális mélyépítési technológiák | nem alkalmaznak | alkalmaznak | alkalmaznak újszerűeket is |
| vizsgálatok | egyszerű (azonosító) | rutin labor és terepi | speciális, kiegészítő |
| tervezés | rutin módszerek | szokásos eljárások | speciális módszerek |
| felügyelet, megfigyelés | szemrevételezéssel | szokványos mérések is | speciális mérések is |
| példák | 1-2 emeletes épület, 250 kN..100 kN/m teher, gödör és támfal 2 m-ig | sík- és cölöpalap, támfal, gödör, horgony, földmunka | magas súlypontú épület, nagy tereplépcső, víztelenítés, talajjavítás |

Összefoglalásként megállapítható, hogy a tervezett híd helyének geotechnika viszonyai kedvezőek, a híd tervezése és kivitelezése geotechnikai szempontból problémamentes lehet.

A híd tervezett alapjainak talajkörnyezete a Bükkös-patak kőzetgörgeteges hordaléka, amely alatt szilárd kőzet van.

## 2. A HELYSZÍN LEÍRÁSA

A tervezett kerékpárút hídjának helyét, helyszíni viszonyait a tervdokumentáció részletesen ismerteti. A területről készült részletes geodéziai felmérése is a tervdokumentáció része.

Talajvizsgálataink szempontjából lényeges körülmény, hogy a patak partján olyan távolságban sorakoznak a fák, amelyek közé geotechnikai fúrásra alkalmas fúróberendezés nem fér be, fák kivágása pedig természetesen nem engedélyezett.

A vizsgált terület és környezetének domborzati viszonyait az 1. ábra topográfiai térképrészlete mutatja.

1. ábra

Topográfiai térképrészlet méretarány nélkül

## 3. ÉPÍTÉSFÖLDTANI FELÉPÍTÉS

A felszínen található földtani képződményeket a 2. ábra földtani térképén mutatjuk be.

- ábra

Földtani térképrészlet (Forrás: Magyar Állami Földtani Intézet, 2005.)

Az építésföldtani alapkőzet a Dunazug-hegység főtömegét alkotó miocén kori vulkáni tevékenység produktumai, a felső badeni kori Dobogókői Andezit Formáció (dM) és a Holdvilágárki Dácittufa Formáció (hvM).

A Dobogókői Andezit Formáció durvatörmelékes piroklasztikumok uralkodó voltával, továbbá a lávapadok, a vulkáni-üledékes és az üledékes kőzetek hiányával jellemezhető. A kőzet mátrix salakos andezithomok, a szögletes törmelékdarabok maximális átmérője eléri az 1 m-t. A klasztok között hólyagos-üreges, salakos, breccsás, üveges és kristályos változatok találhatók.

A Holdvilágárki Dácittufa Formáció több vulkáni egységből áll, anyaga kezdetben andezites, majd dácitos összetételű piroklasztikum, főként tufa, kevés sekélytengeri üledékkel.

Geotechnikai szempontból nincs különbség a két a formáció anyagában, mindkettő nagy teherbírású vulkáni kőzetekből áll.

A badeni kori vulkanitok alatt az alsó miocén (eggenburgi) korú Budafoki Formáció (bMe), rétegei települnek amelyek D-re a vulkáni kőzetek alól kibukkannak a felszínre. E formáció partközeli – sekélytengeri kifejlődésű, sárga és szürke színű, kavicsos – homokos – agyagos betelepüléseket tartalmazó, változó szemnagyságú homok, laza homokkő rétegekből épül fel.

A tervezett híd a Bükkös-pataknak a földtani térképen fehér színnel jelölt jelenkori hordalékára kerül.

Szeizmicitás:

Magyarország területén a szeizmicitás (földrengés aktivitás) mérsékelt, ennek ellenére erősebb – 5-6 magnitúdójú, az epicentrum környékén komoly épület-károkat okozó –földrengések kis számban, de előfordulnak.

A XIX. század közepétől napjainkig terjedő időszak rengéseinek gyakorisága alapján az ország területén gyakorlatilag évente négy-öt 2,5-3,0 magnitúdójú, az epicentrum környékén már jól érezhető, de károkat még nem okozó földrengésre kell számítani. Jelentősebb károkat okozó rengésre 15-20 évenként, míg erős, nagyobb károkat okozó 5,5-6,0 magnitúdójú földrengésre 40-50 éves intervallumban lehet számítani.

A földrengés aktivitás területi eloszlása nem egyenletes, Magyarországon 5 db különböző aktivitású szeizmikus zóna van.

A vizsgált terület szeizmicitási besorolására az Európai Unióban jelenleg hatályos és Magyarországon is érvénybe helyezett szabványok:

- MSZ EN-1998-1:2008: „Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre 1. rész: Általános szabályok, szeizmikus hatások és az épületekre vonatkozó szabályok” és kapcsolódó „Nemzeti Melléklet”

- MSZ EN 1998-5:2009: „Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése 5. rész: Alapozások, megtámasztó szerkezetek és geotechnikai szempontok”.

Az MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) szerint a vizsgált terület a 3-as zónába sorolható. A definiált földrengésből származó maximális horizontális gyorsulás az alapkőzeten [„A” típusú talajon] agR = 0,12g m/s2. Ez a gyorsulási érték 50 év alatt, 10 % valószínűséggel, azaz 475 évenként egyszer várható (Forrás: GeoRisk). A talajkörnyezet az adott helyeken „D” típusú.

2. táblázat

| Talaj típus | A rétegsor leírása | vs,30 (m/s) | NSPT (ütés/30cm) | Cu (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Kőzet vagy kőzetszerű geológiai formáció, beleértve legfeljebb 5 m gyengébb anyagot a felszínen | > 800 |  |  |

## 4. TALAJFELTÁRÁS, TALAJVIZSGÁLAT

A talajviszonyok és a talajfizikai paraméterek felderítése érdekében, a híd tervezője által megadott két vizsgálati ponton, a patak két oldalán, a tervezett híd két pillére helyén fúrást és dinamikus szondázást terveztünk.

A fúrásokban a talajrétegződést, a dinamikus szondázásokkal a talajrétegek relatív tömörségét vizsgáltuk volna, ám a fák közé nem fért be a fúróberendezés, így a tervből maradt a dinamikus szondázás.

Talajvizsgálat céljára talajminták vételére a fák között, kéziszerszámokkal késztettünk kutatóárkokat.

Az 1. vizsgálati ponton készített kutatóárokról készített fényképeket a 3. ábrán mutatjuk meg (a 2. ponton a kutatóárok éppen ilyen volt).

3. ábra

1. sz. kutatóárok

A talajrétegek relatív tömörségét dinamikus szondázásokkal határoztuk meg.

A dinamikus szondázások GEOTOOL típusú nehéz verőszondával, a DIN 4094 – European Standard 1997. szerint készültek. A szondázási jegyzőkönyvben a 20 cm behatoláshoz szükséges ütésszám (N20) került rögzítésre. A dinamikus szondázási eredményeket a mellékelt szondázási jegyzőkönyv és értékelő lapok tartalmazzák (2. melléklet).

A durva kőzetgörgetegben a dinamikus szondázások sem érték el a tervezett mélységet, mert elakadtak.

## 5. TALAJRÉTEGZŐDÉS, TALAJÁLLAPOT

A kutatóárkokban vékony homokos, durvakavicsos feltalaj alatt nagyon vegyes szemnagyságú patakhordalékot tártunk fel, amelyben középszemcsés homoktól az ökölnyi, jól kerekített görgetegig minden frakció megtalálható, lásd 4. ábra.

4. ábra

Vegyes szemcseméretű patakhordalék a 2. kutatóárokban

A szemcsés talajrétegek relatív tömörsége a dinamikus szonda 20 cm-es behatolásához szükséges ütésszámok (N20) alapján:

- táblázat

| N20 | Tömörségi index ID (%) | Tömörség |
| --- | --- | --- |
| <4 | 0 -15 | nagyon laza |
| 4 - 10 | 15 – 35 | laza |
| 10 - 50 | 35 – 65 | közepesen tömör |
| 50 - 80 | 65 – 85 | tömör |
| 80< | 85 - 100 | nagyon tömör |

A szondaellenállást és a feltárt talajrétegek tömörségét a mellékelt dinamikus szondázási értékelőlapok mutatják. a számításba vehető alapozási mélységben a feltárt patakhordalék minimum közepesen tömör.

## 6. TALAJVÍZVISZONYOK

A talajvízszintje a patak partján, a durvaszemcsés üledékben értelemszerűen azonos a patak vízszintjével, a talajvíz és a patakvíz közvetlen összefüggésben van egymással.

A patak vize és ezzel azonosan a talajvíz nem agresszív.

## 7. ÉRTÉKELÉS

A környezet geotechnikai viszonyainak jó ismerete, a szakirodalmi adatok, a talajkörnyezetet feltáró dinamikus szondázások és kutatóárkok, a talajminták vizsgálata alapján a további geotechnikai tervezéshez szükséges geotechnikai-, geohidrológiai adottságok kellőképpen ismertté váltak, annak ellenére, hogy a tervezett kutatást nem lehetett maradéktalanul elvégezni.

A jelen dokumentáció tartalmazza mindazokat a geotechnikai- és geohidrológiai adatokat, amelyek az építési engedélyezési és kiviteli tervek készítéséhez szükségesek. Műszaki tartalma megfelel a helyi építési szabályzat előírásainak.

A geotechnikai kockázatok és veszélyek nem jelentősek, a geotechnikai tervezési kategória: 1.

A tervezett beruházás geotechnikai szempontból problémamentesen megtervezhető és kivitelezhető.

A vizsgált területen a talajkörnyezet bolygatatlan, érzékszervekkel észlelhető szennyeződések, hulladékok, idegen anyagok nincsenek, a területen bányászati tevékenység nem folyt, mentésre érdemes termőréteg nincs.

A tervezett hídpillérek talajkörnyezet vegyes szemnagyságú, vulkáni kőzetekből álló patakhordalék, amelynek a további geotechnikai tervezéshez ajánlott talajfizikai paramétereit a 4. sz. táblázatba foglaltuk.

4. táblázat

| Talaj típusok | Ajánlott talajfizikai jellemzők |
| --- | --- |
|  |  | c |  | Es | k |
|  | o | kN/m2 | kN/m3 | MN/m2 | m/s |
| Közepesen tömör homok, kavics, görgeteg | 40 | 0 | 20,5 | 60 | 10-1 |

A talajok fejtési osztálya: F-IV, tömöríthetősége: T-1, vízvezető-képessége: V-1, fagyállósága: X-1, nem térfogatváltozó, nem roskadásveszélyes.

## 8. JAVASLATOK

Az alapsík a tervezett szerkezetileg megkívánt mélységben bárhol felvehető,nincsnek kitüntetett talajrétegek, nincsenek gyenge rétegek, a talajkörnyezet teherbírási- és alakváltozásai jók és a mélységgel tovább javulnak.

Síkalapozás tervezhető a 4. táblázatban megadott talajfizikai jellemzők felhasználásával, az Eurocode 7 útmutatása szerint vagy akár a már ugyan hatályon kívüli, de általánosan alkalmazott MSZ 15004-89 alkalmazásával. A mértékadó határfeszültségi alapértéke ez esetben, a vegyes szemnagyságú patakhordalékon σa = 450 kN/m2 értékben vehető fel. Az alapok alatti talajrétegeket javasoljuk tömöríteni, az altalaj jól tömöríthető, az elvárható tömörség Trρ > 95 %.

Az alapgödröket a kipergő kövek miatt várhatóan biztosítani kell, kézi munkavégzés esetén feltétlenül! A ténylegesen szükséges biztosítás módját kivitelezés közben, az adott körülmények között kell meghatározni.

Az alapozási munkákat lehetőleg ne intenzív csapadékos időben, ne a nagy nyári záporok, ne gyors hóolvadás idején végezzék, mert a megáradó patak gondokat okozhat!

További talajvizsgálatokat a tervezési fázisban nem szükséges előirányozni, a föld- és alapozási munkákat viszont geotechnikai szakértő jelenlétében végezzék, aki előre nem látható körülmények esetén dönthet vagy javaslatot tehet szükség szerint ellenőrző vizsgálatokra és intézkedésekre.

Megjegyzések:

- Szakvéleményünk megállapításai és javaslatai a talajfeltárások helyén és idejében nyert információkon továbbá archív szakirodalmi adatokon alapulnak. A kivitelezés során olyan viszonyokra is fény derülhet, melyek a sekély mélységben elakadt feltárásokból nem voltak előre láthatóak. Ez esetben szükséges, hogy a kivitelezés során – a mérnöki tevékenység keretében – geotechnikus szakértő határozza meg a tényleges viszonyokat és az ennek megfelelően esetleg szükséges változtatásokat. Fenntartjuk a jogot, hogy a további talajfeltárásokon és talajvizsgálatokon alapuló, valamint a kivitelezés során nyert új információk esetén a jelen szakvéleményben leírtakat pontosítsuk, szükség szerint korrigáljuk.

- A szakvélemény megállapításai és javaslatai az adatszolgáltatásban kapottakból indultak ki, a tervek változása, továbbfejlődése idején geotechnikus tervező bevonása szükséges a további tervezési folyamatba is.

- A szakvélemény a tárgyi tervezési területre vonatkozik, más helyen történő felhasználásához a tervező hozzájárulása szükséges. A szakvélemény nyilvánossá tétele csak a szerzői jog birtokosának hozzájárulásával lehetséges.

Budapest, 2016. február 11.

Kovalóczy György

okl. bányamérnök

a Magyar Mérnöki Kamara tagja (MMK 01-7507)

földtani szakértő (FSZ-41/2010)

geotechnikai szakértő (SZÉS8)